ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство парка в п. Новополтавский Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе- ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Бортовые камни |
| 1. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Установка БР 100 .20.8 на бетонном основании В15;F200;W6, Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного), 100 м бортового камня | 3.32 | 3 859.22 | 77.33 | 12 812.61 | 2 136.88 | 256.74 | 76.08 | 252.586 |
|  |  |  | 643.64 | 9.18 |  |  | 30.48 | 0.68 | 2.258 |
| 2. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | -19.588 | 505.03 |  | -9 892.53 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.32)*(-5.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 16.84568 | 505.03 |  | 8 507.57 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.32)*(5.9)*0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | -0.1992 | 419.19 |  | -83.50 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.32)*(-0.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.065736 | 419.19 |  | 27.56 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.32)*(0.06)*0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прайс. Газонный камень серый БР.100.20.08 (Цена 255/7,52=33,91руб.), шт. | 332 | 33.91 |  | 11 257.98 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =255/7,52 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 22 629.69 | 2 136.88 | 256.74 |  | 252.586 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30.48 |  | 2.258 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1) |  |  |  | 3 077.65 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1) |  |  |  | 2 058.99 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 27 766.33 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | 7.52 |  |  | 208 802.80 |  |  |  |  |
|  | НДС-20% | 20 |  |  | 41 760.56 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 250 563.36 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Плитка |
| 7. | ТЕР 01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.88 | 920.40 |  | 809.95 | 809.95 |  | 118 | 103.84 |
|  |  |  | 920.40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦпг 01-01-01-039 Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза | 143.44 | 4.16 | 3.54 | 597.28 |  | 507.78 |  |  |
|  |  |  |  | 0.39 |  |  | 55.94 | 0.029 | 4.16 |
|  | Объем: 88*1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТССЦпг 03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 143.44 | 10.18 | 10.18 | 1 460.22 |  | 1 460.22 |  |  |
|  | Объем: 88*1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 01-02-027-05 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади | 0.293 | 1 049.19 |  | 307.41 | 307.41 |  | 123 | 36.039 |
|  |  |  | 1 049.19 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.879 | 349.57 | 242.69 | 307.27 | 93.95 | 213.32 | 12.53 | 11.014 |
|  |  |  | 106.88 | 30.58 |  |  | 26.88 | 3.04 | 2.672 |
|  | Объем: 293*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.87038 | 2 185.24 | 2 035.07 | 1 901.99 | 109.73 | 1 771.28 | 15.72 | 13.682 |
|  |  |  | 126.07 | 177.53 |  |  | 154.52 | 13.88 | 12.081 |
| 13. | 408-0124 Песок природный для строительных работ мелкий, м3 | 95.7418 | 29.91 |  | 2 863.64 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.87038)*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 31-01-088-01 Устройство прослоек из <Дорнита>, 1000 м2 | 0.293 | 16 105.62 | 21.74 | 4 718.95 | 18.91 | 6.37 | 8.13 | 2.382 |
|  |  |  | 64.55 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.93 | 2 428.48 | 249.96 | 7 115.45 | 650.43 | 732.38 | 26.24 | 76.883 |
|  |  |  | 221.99 | 35.00 |  |  | 102.55 | 3.17 | 9.288 |
| 16. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (смесь пескоцементная), 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1465 | 2 185.24 | 2 035.07 | 320.14 | 18.47 | 298.14 | 15.72 | 2.303 |
|  |  |  | 126.07 | 177.53 |  |  | 26.01 | 13.88 | 2.033 |
|  | Объем: 293*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 16.115 | 274.72 |  | 4 427.11 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1465)*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 до 55 шт., 10 м2 | 29.3 | 131.21 | 13.13 | 3 844.45 | 3 374.48 | 384.71 | 11.8 | 345.74 |
|  |  |  | 115.17 | 0.65 |  |  | 19.05 | 0.06 | 1.758 |
| 19. | Прайс. Брусчатка ЭДД 1.4. 100х200х40 серый (Цена 720,95/7,52=95,87руб.), м2 | 283.31928 | 95.87 |  | 27 162.11 |  |  |  |  |
|  | Объем: (29.3)*10.2*0.948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =720,95/7,52 |
| 20. | Прайс. Брусчатка ЭДД 1.4. 100х200х40 желтый (Цена 850/7,52=113,03руб.), м2 | 15.54072 | 113.03 |  | 1 756.60 |  |  |  |  |
|  | Объем: (29.3)*10.2*0.052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =850/7,52 |
| 21. | ТЕР 27-07-005-05 Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой (толщина 40мм), 1 м реза | 120 | 11.76 | 0.42 | 1 411.20 | 681.60 | 50.40 | 0.59 | 70.8 |
|  |  |  | 5.68 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 27-07-005-07 Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05 (УМЕНЬШИТЬ 30мм), 1 м реза | -120 | 3.78 | 0.21 | -453.60 | -136.80 | -25.20 | 0.12 | -14.4 |
|  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: ОЗП = *(3), ЭМ = *(3), М = *(3) |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 58 550.17 | 5 928.13 | 5 399.40 |  | 648.283 |
|  |  |  |  |  |  |  | 384.95 |  | 31.992 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7, 10; %=95 - по стр. 11; %=142 - по стр. 12, 15, 16, 18, 21, 22; %=115 - по стр. 14) |  |  |  | 8 130.48 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 7, 10; %=50 - по стр. 11; %=95 - по стр. 12, 15, 16, 18, 21, 22; %=85 - по стр. 14) |  |  |  | 5 329.34 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 72 009.99 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | 7.52 |  |  | 541 515.12 |  |  |  |  |
|  | НДС-20% | 20 |  |  | 108 303.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 649 818.14 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Урны и лавки |
| 23. | ТЕР 07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Урны и лавки), 100 шт. сборных конструкций | 0.08 | 2 759.01 | 263.97 | 220.72 | 88.94 | 21.12 | 122.57 | 9.806 |
|  |  |  | 1 111.71 | 42.53 |  |  | 3.40 | 3.15 | 0.252 |
| 24. | Прайс. Лавка парковая бетонная 450х600х1740 (Цена 11800/7,52=1569,15руб.), шт. | 8 | 1 569.15 |  | 12 553.19 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11800/7,52 |
| 25. | ТЕР 07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Урны и лавки), 100 шт. сборных конструкций | 0.08 | 2 759.01 | 263.97 | 220.72 | 88.94 | 21.12 | 122.57 | 9.806 |
|  |  |  | 1 111.71 | 42.53 |  |  | 3.40 | 3.15 | 0.252 |
| 26. | Прайс. Урна бетонная 600х460 (Цена 7500/7,52=997,34руб.), шт. | 8 | 997.34 |  | 7 978.72 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7500/7,52 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 20 973.35 | 177.88 | 42.24 |  | 19.612 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.80 |  | 0.504 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - по стр. 23, 25) |  |  |  | 286.25 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 23, 25) |  |  |  | 184.68 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 21 444.28 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | 7.52 |  |  | 161 260.99 |  |  |  |  |
|  | НДС-20% | 20 |  |  | 32 252.20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 193 513.19 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Светильники с опорами |
| 27. | ТЕР 09-08-001-04 Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание (Установка опоры для светильника), 100 столбов | 0.08 | 4 204.51 | 3 737.40 | 336.36 | 26.46 | 298.99 | 38.77 | 3.102 |
|  |  |  | 330.71 | 300.39 |  |  | 24.03 | 24.07 | 1.926 |
| 28. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 2.4 | 505.03 |  | 1 212.07 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.3*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прайс. Опора прямостоечная, 7м, 114 мм, порошковая окраска (Цена 12000/7,52=1595,74руб.), шт. | 8 | 1 595.74 |  | 12 765.96 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =12000/7,52 |
| 30. | ТЕР 07-01-044-04 Установка монтажных изделий массой более 20 кг, 1 т стальных элементов | 0.184 | 8 436.33 | 249.30 | 1 552.28 | 58.99 | 45.87 | 31.4 | 5.778 |
|  |  |  | 320.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.023*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т | -0.184 | 7 595.80 |  | -1 397.63 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.184)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Прайс. Закладная деталь фундамента ФМ 114-1.5 (Цена 4500/7,52=598,40руб.), шт. | 8 | 598.40 |  | 4 787.23 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4500/7,52 |
| 33. | ТЕРм 08-02-369-04 (прим.) Светильник, устанавливаемый вне зданий, 1 шт. | 8 | 104.94 | 60.72 | 839.52 | 85.68 | 485.76 | 1.02 | 8.16 |
|  |  |  | 10.71 | 5.13 |  |  | 41.04 | 0.38 | 3.04 |
| 34. | ТЕРм 08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил | 0.48 | 261.26 | 1.93 | 125.40 | 80.00 | 0.93 | 16.8 | 8.064 |
|  |  |  | 166.66 | 0.14 |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.005 |
|  | Объем: 6*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРм 08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 0.4 | 59.27 | 1.93 | 23.71 | 16.88 | 0.77 | 4.49 | 1.796 |
|  |  |  | 42.21 | 0.14 |  |  | 0.06 | 0.01 | 0.004 |
|  | Объем: 5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРм 08-02-370-01 Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн (установка щитка), 1 шт. | 8 | 34.90 | 19.27 | 279.20 | 72.24 | 154.16 | 0.86 | 6.88 |
|  |  |  | 9.03 | 1.35 |  |  | 10.80 | 0.1 | 0.8 |
| 37. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (монтаж контроллера), 1 шт. | 8 | 33.68 | 1.25 | 269.44 | 118.72 | 10.00 | 1.56 | 12.48 |
|  |  |  | 14.84 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРм 10-08-016-06 Электрочасы вторичные для помещений двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции (монтаж аккумуляторных батареи), 1 шт. | 8 | 32.38 | 4.58 | 259.04 | 170.40 | 36.64 | 2 | 16 |
|  |  |  | 21.30 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Прайс. Автономный светодиодный светильник "Променад" 30Вт 150Вт/ 75Ач с регулировкой яркости (Цена 48500/7,52=6449,47руб.), шт. | 8 | 6 449.47 |  | 51 595.74 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =48500/7,52 |
| 40. | ТЕРп 01-03-003-01 Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 1000 А, 1 шт. | 8 | 67.64 |  | 541.12 | 541.12 |  | 7.2 | 57.6 |
|  |  |  | 67.64 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРп 01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2, 1 схема | 8 | 33.02 |  | 264.16 | 264.16 |  | 2.88 | 23.04 |
|  |  |  | 33.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 73 453.60 | 1 434.65 | 1 033.12 |  | 142.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76.00 |  | 5.775 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 33-37; %=80 - по стр. 38) |  |  |  | 540.54 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33-37; %=60 - по стр. 38) |  |  |  | 378.81 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 30) |  |  |  | 76.69 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 30) |  |  |  | 50.14 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 27) |  |  |  | 45.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 27) |  |  |  | 42.92 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 40, 41) |  |  |  | 523.43 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 41) |  |  |  | 322.11 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 75 433.68 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | 7.52 |  |  | 567 261.27 |  |  |  |  |
|  | НДС-20% | 20 |  |  | 113 452.25 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 680 713.52 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Монтаж поручней |
| 42. | ТЕР 01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.008 | 2 184.00 |  | 17.47 | 17.47 |  | 280 | 2.24 |
|  |  |  | 2 184.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.08*5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.008 | 48 700.22 | 1 543.70 | 389.60 | 11.23 | 12.35 | 180 | 1.44 |
|  |  |  | 1 404.00 | 243.00 |  |  | 1.94 | 18 | 0.144 |
|  | Объем: 0.08*5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 | -0.816 | 430.53 |  | -351.31 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.816 | 505.03 |  | 412.10 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.008)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕР 06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 1 т | 0.226 | 7 059.70 | 488.41 | 1 595.49 | 100.73 | 110.38 | 46.33 | 10.471 |
|  |  |  | 445.69 | 23.63 |  |  | 5.34 | 1.75 | 0.396 |
|  | Объем: 0.113*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий ограждений, 10 т конструкций | 0.0226 | 9 216.73 | 4 622.40 | 208.30 | 90.92 | 104.47 | 372.86 | 8.427 |
|  |  |  | 4 023.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.113*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕР 15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1 023.81 | 2.92 | 81.90 | 50.37 | 0.23 | 71.06 | 5.685 |
|  |  |  | 629.59 | 0.14 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 2 353.55 | 270.72 | 227.43 |  | 28.263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.29 |  | 0.541 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 42; %=105 - по стр. 43, 46, 48) |  |  |  | 192.08 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 42; %=65 - по стр. 43, 46; %=47 - по стр. 48) |  |  |  | 109.05 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 47) |  |  |  | 81.83 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 47) |  |  |  | 77.28 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 2 813.79 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | 7.52 |  |  | 21 159.70 |  |  |  |  |
|  | НДС-20% | 20 |  |  | 4 231.94 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 25 391.64 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 177 960.36 | 9 948.26 | 6 958.93 |  | 1091.644 |
|  |  |  |  |  |  |  | 505.52 |  | 41.07 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 33-37; %=80 - по стр. 38) |  |  |  | 540.54 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 33-37; %=60 - по стр. 38) |  |  |  | 378.81 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 12, 15, 16, 18, 21, 22; %=80 - по стр. 7, 10, 42; %=95 - по стр. 11; %=115 - по стр. 14; %=155 - по стр. 23, 25; %=130 - по стр. 30; %=105 - по стр. 43, 46, 48) |  |  |  | 11 763.15 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 12, 15, 16, 18, 21, 22; %=45 - по стр. 7, 10, 42; %=50 - по стр. 11; %=85 - по стр. 14, 30; %=100 - по стр. 23, 25; %=65 - по стр. 43, 46; %=47 - по стр. 48) |  |  |  | 7 732.20 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 27, 47) |  |  |  | 127.27 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 27, 47) |  |  |  | 120.20 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 40, 41) |  |  |  | 523.43 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 41) |  |  |  | 322.11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 199 468.07 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | 7.52 |  |  | 1 499 999.89 |  |  |  |  |
|  | НДС-20% | 20 |  |  | 299 999.98 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 1 799 999.87 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |