Утверждаю:

Глава Администрации Кугейского  сельского поселения

Шаповалова Н.О.

11.05.2022 г.

| Наименование редакции сметных нормативов | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.220225) |
| Администрация Кугейского сельского поселения |
| (наименование стройки) |
| "Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Новополтавский, ул. Октябрьская,13" |
| (наименование объекта капитального строительства) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) |  |
| "Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Новополтавский, ул. Октябрьская,13" |
| (наименование конструктивного решения) |
| Составлен | базисно-индексным | методом |
| Основание | Ведомость обьемов работ |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | I квартал 2022 | (01.01.2000) |  |
| Сметная стоимость | 1 997,351 (297,096) | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |
| строительных работ | 1 664,460 (247,580) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 37,837 (1,480) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 167,82 | чел.-ч. |
| оборудования | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 3,76 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Покрытие из тротуарной плитки. |
| 1 | ФЕР 01-02-057-02 Приказ №421, п.58б | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 v=(5.1*5.2)-(2.4*2)*0.1 ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м3 | 0,213 |  | 0,213 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 201,2 |  | 294,23 | 25,56 | 7 520,52 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 25,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 154 | 1,15 | 37,7223 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 201,2 |  | 294,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 294,23 |  | 7 520,52 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР | % | 89 | 0.9 | 80,1 |  |  | 235,68 |  | 6 023,94 |
|  | Пр/774-001.2 | СП | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 100,04 |  | 2 556,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 629,95 |  |  |
| 2 | ФЕР 01-02-027-05 Приказ №421, п.58б | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 1000 м2 | 0,0213 |  | 0,0213 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 049,19 |  | 25,7 | 25,56 | 656,89 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 25,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 123 | 1,15 | 3,012885 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 049,19 |  | 25,7 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,7 |  | 656,89 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР | % | 89 | 0.9 | 80,1 |  |  | 20,59 |  | 526,17 |
|  | Пр/774-001.4 | СП | % | 41 | 0.85 | 34,85 |  |  | 8,96 |  | 228,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,25 |  |  |
| 3 | ФЕР 27-02-010-02 Приказ №421, п.58б | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 590,51 |  | 142,61 | 25,56 | 3 645,11 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 73,02 |  | 19,17 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 8,7 |  | 2,28 | 25,56 | 58,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 774,91 |  |  |
|  | 13.2.03.02 | Камни бортовые | м | 100 |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 16,8567 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | 1,25 | 0,170625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 936,69 |  |  |
| 3.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -5,9 |  | -1,239 | 592,76 |  | - 734,43 |  |  |
|  |  | Объём: (0.21)*(-5.9) |
| 3.2 | ФССЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,06 |  | -0,0126 | 519,8 |  | -6,55 |  |  |
|  |  | Объём: (0.21)*(-0.06) |
| 3.3 | ФССЦ 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 100 |  | 21 | 22,36 |  | 469,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 144,89 |  | 3 703,39 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 | 0.9 | 132,3 |  |  | 191,69 |  | 4 899,58 |
|  | Пр/774-021.0 | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 117 |  | 2 990,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 973,96 |  |  |
| 4 | ФССЦ 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 1,066 |  | 1,066 | 600 |  | 639,6 |  |  |
|  |  | Объём: 1.2394*0.86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 639,6 |  |  |
| 5 | ФССЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,0041 |  | 0,0041 | 519,8 |  | 2,13 |  |  |
|  |  | Объём: 0.01239*0.33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |
| 6 | ФЕР 27-07-002-01 Приказ №421, п.58б | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м2 | 0,213 |  | 0,213 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 205,58 |  | 50,36 | 25,56 | 1 287,2 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 449,69 |  | 119,73 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 32,1 |  | 8,55 | 25,56 | 218,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,88 |  | 1,04 |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17,4 |  | 3,7062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 5,952285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,92 | 1,25 | 0,77745 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 660,15 |  | 171,13 |  |  |
| 6.1 | ФССЦ 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 (С учетом уплотнения грунта К=1,1) | м3 | 19,14 |  | 4,07682 | 118,6 |  | 483,51 |  |  |
|  |  | Объём: (0.213)*17.4*1.1 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 58,91 |  | 1 505,74 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР | % | 113 | 0.9 | 101,7 |  |  | 59,91 |  | 1 531,34 |
|  | Пр/774-021.1 | СП | % | 77 | 0.85 | 65,45 |  |  | 38,56 |  | 985,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 753,11 |  |  |
| 7 | ФЕР 27-04-016-01 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами | 1000 м2 | 0,0213 |  | 0,0213 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 165,21 |  | 3,52 | 25,56 | 89,97 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 13,14 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,32 |  | 0,05 | 25,56 | 1,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,78 |  | 0,02 |  |  |
|  | ФССЦ 01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 | м2 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,6 |  | 0,43878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,00426 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 179,13 |  | 3,82 |  |  |
| 7.1 | ФССЦ 01.7.12.05-0056 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 | м2 | 1 050 |  | 22,365 | 7,91 |  | 176,91 |  |  |
|  |  | Объём: 21.3*1,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  | 91,25 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 | 0.9 | 132,3 |  |  | 4,72 |  | 120,72 |
|  | Пр/774-021.0 | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 2,88 |  | 73,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188,33 |  |  |
| 8 | ФЕР 27-04-001-01 Приказ №421, п.58б | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м3 | 0,011 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 115,49 |  | 1,46 | 25,56 | 37,32 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 3 262,79 |  | 44,86 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 171,22 |  | 2,35 | 25,56 | 60,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 12,2 |  | 0,13 |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 0,18216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 0,19085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 46,45 |  |  |
| 8.1 | ФССЦ 04.3.02.13-0003 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 | т | 110 |  | 1,21 | 155,89 |  | 188,63 |  |  |
|  |  | Объём: 0.011*110 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  | 97,39 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 | 0.9 | 132,3 |  |  | 5,04 |  | 128,85 |
|  | Пр/774-021.0 | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 3,08 |  | 78,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 243,2 |  |  |
| 9 | ФЕР 27-07-005-02 Приказ №421, п.58б | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 10 м2 | 2,13 |  | 2,13 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 115,17 |  | 282,11 | 25,56 | 7 210,73 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 13,19 |  | 35,12 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 1 |  | 2,66 | 25,56 | 67,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,49 |  | 7,43 |  |  |
|  | 05.2.02.21 | Плитка тротуарная | м2 | 10,2 |  | 21,726 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,8 | 1,15 | 28,9041 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,239625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 131,85 |  | 324,66 |  |  |
| 9.1 | ФССЦ 05.2.02.21-0002 | Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на белом цементе | м2 | 10,2 |  | 21,73 | 158,68 |  | 3 448,12 |  |  |
|  |  | Объём: (2.13)*10.2 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 284,77 |  | 7 278,72 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР | % | 113 | 0.9 | 101,7 |  |  | 289,61 |  | 7 402,46 |
|  | Пр/774-021.1 | СП | % | 77 | 0.85 | 65,45 |  |  | 186,38 |  | 4 763,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 248,77 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) |  | 6 470,16 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 799,99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 219,16 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  | 5 451,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) |  | 815,88 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  | 807,24 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  | 456,9 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) |  | 7 734,3 |  |  |
| Раздел 2. Постамент |
| 10 | ФЕР 46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов (2,4*2,0)*0,1 | м3 | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 120,81 |  | 57,99 | 25,56 | 1 482,22 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 294,96 |  | 141,58 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 25,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,45 |  | 10,78 |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,5 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,32 |  | 6,3936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 438,22 |  | 210,35 |  |  |
| 10.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,5 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0.48)*2.5 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,99 |  | 1 482,22 |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР | % | 91 |  | 91 |  |  | 52,77 |  | 1 348,82 |
|  | Пр/774-040.2 | СП | % | 52 |  | 52 |  |  | 30,15 |  | 770,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 293,27 |  |  |
| 11 | ФЕР 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,196 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 178 |  | 34,89 | 25,56 | 891,79 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 25,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,6 |  | 0,9016 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 22,82 |  | 4,47272 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 178 |  | 34,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,89 |  | 891,79 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  | 35,94 |  | 918,54 |
|  | Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  | 20,59 |  | 526,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 91,42 |  |  |
| 12 | ФЕР 06-01-001-16 Приказ №421, п.58б | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м3 | 0,0048 |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (2,4*2,0)*0,1 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 526,87 |  | 8,43 | 25,56 | 215,47 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 2 518,58 |  | 15,11 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 382,14 |  | 2,29 | 25,56 | 58,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 488,42 |  | 2,34 |  |  |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |  | 0,4872 |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,03888 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179 | 1,15 | 0,98808 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 28,56 | 1,25 | 0,17136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 533,87 |  | 25,88 |  |  |
| 12.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 101,5 |  | 0,4872 | 665 |  | 323,99 |  |  |
|  |  | Объём: (0.0048)*101.5 |
| 12.2 | ФССЦ 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (размещаемая в верхней и нижней зонах плиты с шагом 200х200 мм) | т | 12,34 |  | 0,059232 | 8 014,15 |  | 474,69 |  |  |
|  |  | Объём: 6,17*4,8*2/1000 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,72 |  | 274 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 | 0.9 | 91,8 |  |  | 9,84 |  | 251,53 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 | 0.85 | 49,3 |  |  | 5,28 |  | 135,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 839,68 |  |  |
| 13 | ФЕР 06-03-004-04 Приказ №421, п.58б | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | т | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 300,22 |  | 6,91 | 25,56 | 176,62 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 70,54 |  | 1,76 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 7,78 |  | 0,19 | 25,56 | 4,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 124,09 |  | 202,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 33,1 | 1,15 | 0,7613 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,61 | 1,25 | 0,01525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 494,85 |  | 211,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,1 |  | 181,48 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР | % | 102 | 0.9 | 91,8 |  |  | 6,52 |  | 166,6 |
|  | Пр/774-006.0 | СП | % | 58 | 0.85 | 49,3 |  |  | 3,5 |  | 89,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 221,17 |  |  |
| 14 | ФЕР 15-02-037-01 Приказ №421, п.58б | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (S=(2,4+2,0)х2х1,68+(2,4х2,0) ) ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м2 | 0,196 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 204,71 |  | 46,14 | 25,56 | 1 179,34 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 11,26 |  | 2,76 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 2,56 |  | 0,63 | 25,56 | 16,1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 612,32 |  | 316,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 22,3 | 1,15 | 5,02642 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,05145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 828,29 |  | 364,91 |  |  |
| 14.1 | ФССЦ 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | -0,36 |  | -0,07056 | 4 455,2 |  | - 314,36 |  |  |
|  |  | Объём: (0.196)*(-0.36) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  | 1 195,44 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 42,09 |  | 1 075,9 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0.85 | 41,65 |  |  | 19,48 |  | 497,9 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 112,12 |  |  |
| 15 | ФССЦ 08.1.02.17-0052 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: оцинкованная | м2 | 19,6 |  | 19,6 | 18,87 |  | 369,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 369,85 |  |  |
| 16 | ФЕР 15-02-001-01 Приказ №421, п.58б | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м2 | 0,196 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 587,78 |  | 132,49 | 25,56 | 3 386,44 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 45,09 |  | 11,05 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 21,38 |  | 5,24 | 25,56 | 133,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 979,7 |  | 192,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 61,1 | 1,15 | 13,77194 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,4 | 1,25 | 0,588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 612,57 |  | 335,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 137,73 |  | 3 520,37 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 123,96 |  | 3 168,33 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0.85 | 41,65 |  |  | 57,36 |  | 1 466,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 516,88 |  |  |
| 17 | ФЕР 13-06-004-01 Приказ №421, п.58б | Обеспыливание поверхности ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | м2 | 19,6 |  | 19,6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 0,6 |  | 13,52 | 25,56 | 345,57 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 0,33 |  | 8,09 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 25,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,5778 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 0,93 |  | 21,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,52 |  | 345,57 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР | % | 94 | 0.9 | 84,6 |  |  | 11,44 |  | 292,35 |
|  | Пр/774-013.0 | СП | % | 51 | 0.85 | 43,35 |  |  | 5,86 |  | 149,8 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38,91 |  |  |
| 18 | ФЕР 15-04-006-03 Приказ №421, п.58б | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м2 | 0,196 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 44,73 |  | 10,08 | 25,56 | 257,64 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 0,97 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,26 |  | 0,06 | 25,56 | 1,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,04 |  |  |
|  | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,0020188 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 1,04811 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0049 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45,88 |  | 10,36 |  |  |
| 18.1 | ФССЦ 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 2,0188 | 21,77 |  | 43,95 |  |  |
|  |  | Объём: (0.196)*0.0103*1000 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  | 259,17 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 9,13 |  | 233,25 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0.85 | 41,65 |  |  | 4,22 |  | 107,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67,66 |  |  |
| 19 | ФЕР 15-01-019-05 Приказ №421, п.58б | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 м2 | 0,196 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 1 058,09 |  | 238,49 | 25,56 | 6 095,8 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 31,75 |  | 7,78 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 17,53 |  | 4,29 | 25,56 | 109,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,12 |  | 0,22 |  |  |
|  | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 |  | 0,0098 |  |  |  |  |  |
|  | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 |  | 19,6 |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 |  | 0,0735 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 115,26 | 1,15 | 25,979604 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,40425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 090,96 |  | 246,49 |  |  |
| 19.1 | ФССЦ 04.3.02.09-0882 | Смеси сухие строительные для защиты и восстановления бетонных конструкций, шовные | кг | 50 |  | 9,8 | 26,23 |  | 257,05 |  |  |
|  |  | Объём: (0.196)*0.05*1000 |
| 19.2 | ФССЦ 06.2.05.03-0004 | Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300x300x8 мм | м2 | 100 |  | 19,6 | 194,45 |  | 3 811,22 |  |  |
|  |  | Объём: (0.196)*100.0 |
| 19.3 | ФССЦ 14.1.06.02-0008 | Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ" | т | 0,375 |  | 0,0735 | 7 340,57 |  | 539,53 |  |  |
|  |  | Объём: (0.196)*0.375 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 242,78 |  | 6 205,45 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 218,5 |  | 5 584,91 |
|  | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0.85 | 41,65 |  |  | 101,12 |  | 2 584,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 173,91 |  |  |
| 20 | ФЕР 09-05-003-01 Приказ №421, п.58б | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 шт | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 107,93 |  | 14,89 | 25,56 | 380,59 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 1,84 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 0,32 |  | 0,05 | 25,56 | 1,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,9 | 1,15 | 1,6422 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,028 | 1,25 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 109,77 |  | 15,17 |  |  |
| 20.1 | ФССЦ 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 50 |  | 6 | 28,22 |  | 169,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,94 |  | 381,87 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0.9 | 83,7 |  |  | 12,5 |  | 319,63 |
|  | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0.85 | 52,7 |  |  | 7,87 |  | 201,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 204,86 |  |  |
| 21 | ТЦ_06.2.05.03_61_6161044641_15.04.2022_01 | Мемориальная гранитная плита с полированными торцами,с 4-мя отверстиями под потай на каждой плите размером 0,6 м х1,0м толщиной 30 мм (нанесение имен фамилиями и инициалами погибших ВОВ гравировкой, покрытие золотой краской ) | шт. | 2 |  | 2 | 71 392,98 |  | 22 240,8 | 6,42 | 142 785,96 |
|  |  | Формула ценообразования: 79800/1.2/5.98*6.42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 240,8 |  |  |
| 22 | ТЦ_06.2.05.03_61_6161044641_15.04.2022_01 | Мемориальная гранитная плита с полированными торцами,с 4-мя отверстиями под потай на плите с нанесением гравировкой, покрытие золотой краской надписи: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО (размером 1,5мх0,2 (h) м толщина 30 мм ) | шт. | 1 |  | 1 | 52 336,96 |  | 8 152,17 | 6,42 | 52 336,96 |
|  |  | Формула ценообразования: 58500/1.2/5.98*6.42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 152,17 |  |  |
| 23 | ФССЦпг 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,9 |  | 1,9 | 42,98 |  | 81,66 |  |  |
|  |  | НР | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 81,66 |  |  |
| 24 | ФССЦпг 03-21-01-014 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 14 км | 1 т груза | 1,9 |  | 1,9 | 12,99 |  | 24,68 |  |  |
|  |  | НР | % | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП | % | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24,68 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) |  | 37 650,92 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 563,83 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 188,65 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  | 36 792,1 |  |  |
|  |  | перевозка |  | 106,34 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) |  | 576,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  | 522,69 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  | 255,43 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен) |  | 38 429,04 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 30 392,97 |  | 195 122,92 |
| Раздел 3. Скульптурная композиция |
| 25 | ФЕР 07-05-004-01 Приказ №421, п.58б | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: до 2 т ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25 | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1,15 |  | 3 964,74 |  | 45,59 | 25,56 | 1 165,28 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1,25 |  | 8 241,18 |  | 103,01 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1,25 |  | 1 143,25 |  | 14,29 | 25,56 | 365,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,42 |  | 0,0642 |  |  |  |  |  |
|  | 05.1.03.07 | Колонны прямоугольного сечения | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 442 | 1,15 | 5,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 85,67 | 1,25 | 1,070875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 205,92 |  | 148,6 |  |  |
| 25.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 6,42 |  | 0,0642 | 665 |  | 42,69 |  |  |
|  |  | Объём: (0.01)*6.42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,88 |  | 1 530,53 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР | % | 116 | 0.9 | 104,4 |  |  | 62,51 |  | 1 597,87 |
|  | Пр/774-007.1 | СП | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 40,72 |  | 1 040,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 294,52 |  |  |
| 26 | ТЦ_11.3.03.15_61_6154148047_15.04.2022_01 | Скульптура "Солдата ВОВ" из полимерно- композитного материала (комплект) | шт | 1 |  | 1 | 1 183 333,33 |  | 184 319,83 | 6,42 | 1 183 333,33 |
|  |  | Формула ценообразования: 1420000/1.2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 184 319,83 |  |  |
| 27 | ФЕР 27-09-001-09 | Устройство перильного ограждения из композитных материалов: при креплении стоек тремя анкерными шпильками | 100 м | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,65 |  | 70,91 | 25,56 | 1 812,46 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 107,79 |  | 22,64 |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 3,6 |  | 0,76 | 25,56 | 19,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 065,75 |  | 223,81 |  |  |
|  | 01.5.02.02 | Секции ограждения из композитных материалов | м | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ФССЦ 01.5.02.02-1015 | Секция перильного ограждения из композитных материалов конечная в комплекте, высота 1100 мм, длина 195 мм | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ФССЦ 01.7.17.09-1135 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus, диаметр 18 мм, длина 200 мм | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,11 |  | 8,0031 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,31 |  | 0,0651 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 511,19 |  | 317,36 |  |  |
|  | 01.5.02.02 | Секции ограждения из композитных материалов | м |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  |
|  |  | Объём: (0.21)*0.0 |
| 27.1 | ФССЦ 01.5.02.02-1015 | Секция перильного ограждения из композитных материалов конечная в комплекте, высота 1100 мм, длина 195 мм | шт |  |  |  | 488,52 |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0.21)*0.0 |
| 27.2 | ФССЦ 01.7.17.09-1014 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм | 10 шт | 10 |  | 2,1 | 248,78 |  | 522,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 71,67 |  | 1 831,89 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 | 0.9 | 132,3 |  |  | 94,82 |  | 2 423,59 |
|  | Пр/774-021.0 | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 57,87 |  | 1 479,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 992,49 |  |  |
| 28 | ТЦ_11.3.03.15_61_6154148047_15.04.2022_01 | Ограждение памятника ВОВ из полимерно- композитного материала | м | 21 |  | 21 | 4 833,33 |  | 15 809,96 | 6,42 | 101 499,93 |
|  |  | Формула ценообразования: 5800/1.2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 809,96 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен) |  | 201 160,88 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 116,5 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 125,65 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  | 200 918,73 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) |  | 131,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  | 157,33 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  | 98,59 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен) |  | 201 416,8 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 200 129,79 |  | 1 284 833,26 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  | 245 281,96 |  | 1 605 717,85 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 1 480,32 |  | 37 836,96 |
|  | Письмо от 4 марта 2022 г. № 8556-ИФ/09 | эксплуатация машин и механизмов |  | 533,46 | 10,6 | 5 654,68 |
|  | Письмо от 4 марта 2022 г. № 8556-ИФ/09 | материальные ресурсы |  | 243 161,84 | 6,42 | 1 561 099,01 |
|  | Письмо от 4 марта 2022 г. № 8556-ИФ/09 | перевозка |  | 106,34 | 10,6 | 1 127,2 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  | 1 524,01 |  | 38 953,68 |
|  |  | Всего накладные расходы |  | 1 487,26 |  | 38 014,38 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  | 810,92 |  | 20 727,31 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 247 580,14 |  | 1 664 459,54 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 230 522,76 |  | 1 479 956,18 |
|  |  | НДС |  | 49 516,03 | 20 | 332 891,91 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) с НДС |  | 297 096,17 |  | 1 997 351,45 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |